Časová pásma, Corolisova síla, mořské dmutí

Pásmový čas – po 15° -poledníky

Smluvený čas = letní čas

DATOVÁ HRANICE – 180° poledník

Corolisova síla = uchylující se síla zemské rotace: Na S polokouli se vzduchové proudy točí vpravo, na J polokouli vlevo

Mořské dmutí = příliv a odliv: skočný příliv (max.) – nov & úplněk, hluchý příliv (min.) – ¼ & ¾

Geografická kartografie – věda zabývající se studiem map

Mapa – je zmenšený obraz Zemského povrchu vyjádřený měřítkem

Druhy zobrazení:

- azimutální zobrazení – zobrazovaná plocha je rovina

- válcová zobrazení – zobrazovaná plocha je na válci

- kuželová zobrazení – obraz.plocha je kužel

Členění podle zobrazovací polohy

- pólová zobrazení

- rovníková z.

- obecná z.

Členění podle vlastnosti zkreslení

- plochojevné – nezkresluje se plocha

- úhlojevné – nezkreslují se úhly

- délkojevné – nezkresluje se délka

Geodetické práce – práce v terénu, stavba trigonometrické sítě – zkoumání umístění

Nivelační síť – zkoumání nadmořské výšky

TOPOGRAFICKÉ PRÁCE – stanovení přesného výškopisu a polohopisu na mapách, stavba podkladů pro mapy

Výškopis – na mapách znázorněn pomocí vrstevnic-čar, spojujících místa o stejné nadm.v.(blíž u sebe=prudký svah, daleko=mírný svah)

Polohopis – smluvené značky

Druhy map

Podle tématu:

- fyzická (ob.zeměpisná) –přírod.podmínky

- politická –pouze státy,hl.města...

- tématické – teploty, reliéf, biosféra, vodstvo, obyvatelstvo...

Podle měřítka:

- Plány 1:500 - 1:5000

- Mapy velkého měřítka 1:10000 – 1:200000

- Mapy stř.měřítka 1:200000 – 1:1000000

- Mapy malého měřítka 1:000000 a více

Podle atlasu: Nástěnné , příruční

Posle rozsahu: Mapa kontinentu, státu, kraje města...

Podle knihař.zpracování: skládané, plakátové

- mapy zemského povrchu, mapy astronomické

Generalizace mapy – proces výběru a zevšeobecnění obsahu

Grafické symboly / Mapové značky – jednoduše znázorňuje různé objekty v terénu

3 skupiny mapových značek:

- bodové (kostely, kaple, elektrárny)

- čárové (vodní toky, komunikace)

- plošné (mapy národností, teplot)

Význam mapových značek najdeme v legendě / vysvětlivkách

Kartogramy

- lokalizované – diagramy, grafy v mapě

- kartodiagramy – zachycují územní celek

Toponomastika – věda zabývající se studiem zeměpisných názvů

- transpozice – cizí názvy jsou ponechány v původní podobě (Paris, London)

- transliterace – přepis názvů z azbuky a jiných cyrilických písem (Moskva, Athény)

- transkripce – přepis názvů podle výslovnosti – z obrázkových písem (rozsypanýho čaje nebo arabštiny) (Basra, Peking)

EXONYMA – vžité české/slovenské názvy (Paris -> Paříž)

Mapová tvorba

Ediční plán -> návrh na nové dílo mapy -> vypracuje se projekt -> sestavitelský originál -> kresliči -> mapový klíč -> vydavatelský originál -> nátisk -> korektury, opravy -> konečný tisk mapy

Pro tvorbu map se dnes používají i tyto moderní technologie: Družicové a letecké snímkování, GPS (Global Positioning System)-z družic

RELIÉFNÍ MAPY – plastické, zobrazují prostorové jevy

TYFLOGRAFICKÉ MAPY – mapy pro slepce